## Slide 1
單房間非連網家電環境影響學習之稀疏感測空間數位孿生原型
A Sparse-Sensing Spatial Digital Twin for Learning Environmental Impacts of Non-Networked Appliances in a Single Room
研究生：林昀佑
指導教授：易昶霈教授、沈慧宇副教授
系所：國立彰化師範大學資訊工程學系碩士班
主題：以 8 顆角落感測器重建單房間溫度、濕度、照度場
1

## Slide 2
研究問題與動機
問題背景
一般房間內仍存在大量非連網裝置
冷氣、窗戶、照明會改變環境
但系統通常無法直接讀到其狀態
核心挑戰
只有少量感測器，無法直接知道全室分布
裝置可能新增、移動，家具也會阻擋傳遞
早期純插值與 local-only 模型都出現不合理結果
研究目標
重建三因子空間場
學習非連網裝置對環境的影響
以 Web 與工具介面提供查詢與決策能力
2

## Slide 3
系統架構
入口分成使用者互動層與 AI 工具呼叫層
所有請求都先進入服務編排層
後端主體為環境數位孿生核心與校正學習層
hybrid residual 只作為 optional 第二層修正器
3

## Slide 4
房間拓樸、感測器與目標區域
固定設定
房間尺寸：6 m × 4 m × 3 m
感測器：地面四角 + 天花板四角，共 8 顆
區域：window_zone / center_zone / door_side_zone
設備：ac_main / window_main / light_main
採樣網格：16 × 12 × 6
4

## Slide 5
數學模型：變數專屬場模型
核心表示式
F̂ᵥ(p,t) = Nᵥ(p,t) + Cᵥ(p,t)
Nᵥ：變數專屬 nominal model
Cᵥ：由角落感測器殘差擬合的 trilinear 校正場
溫度：熱交換、熱源、垂直分層
濕度：除濕、水氣交換、物理範圍限制
照度：直射、環境光、一次漫反射
模型特點
冷氣、窗戶、照明都是模組化裝置
家具會造成 obstacle-aware attenuation
動態響應採一階收斂近似
三個變數共用座標、設備與校正框架
但 nominal model 不共用同一套物理公式
推薦必須先有 sample / cluster 與三因子目標
5

## Slide 6
模型學習、推論與推薦資料流
6

## Slide 7
系統實作與介面
MCP：工具化介面
MCP 不做預測；只提供 AI 可呼叫 runtime tools
initialize：設定 scenario、baseline、外部邊界、設備/家具、時間與 estimator
sample point：查指定座標在特定時間/穩定態的三因子
learn impacts：建立 before/after 觀測紀錄再學係數
window direct：直接輸入外部溫濕度、日照與開窗比例
rank actions：指定座標 sample + T/H/L 目標後才排序註冊設備操作
Web Demo
可旋轉 3D 預覽
時間軸、播放、point sample
裝置與家具都可模組化設定
支援 hybrid estimator toggle
輸入模式
標準情境 8 組
窗戶矩陣 48 組
窗戶 direct input
自訂家具與自訂裝置
7

## Slide 8
驗證流程與比較原則
E1-E3：synthetic full-field、IDW baseline、ablation
E4：非連網裝置影響學習與推薦排序
E5：window matrix 48 組外部邊界條件
E6：hybrid no-Fourier 對照與 LOO cross-validation
E7：bedroom_01 28 筆，pillow hold-out
E8 protocol、E9 public benchmark；demo 不是量化實驗
8

## Slide 9
主要結果：場重建與 baseline 比較
平均 Field MAE
Temperature: 0.0474
Humidity: 0.1765
Illuminance: 2.0835
標準情境
驗證情境數：8
比較項目：field / sensors / zones / IDW / recommendations
9

## Slide 10
Hybrid Residual Neural Network 結果
Held-out + LOO
Default samples: 576 / 192
Default hybrid MAE: T=0.0023, H=0.0041, L=0.1675
No-Fourier hybrid MAE: T=0.0022, H=0.0045, L=0.1675
LOO avg hybrid MAE: T=0.0017, H=0.0055, L=0.1581
LOO reduction: T 96.41%, H 96.88%, L 92.41%
hybrid residual 是第二層修正器，不取代主模型
LOO 結果證明標準情境 family 內殘差可學習，不代表任意房間泛化
另以 bedroom_01 真實快照檢查 sparse calibration 對 pillow 點的改善
10

## Slide 11
公開資料任務拆解：SML2010 / CU-BEMS
S3 是主要優勢：事件/邊界 delta 需要變化方向，structured prior 比 persistence 與 linear regression 更有用
S1 與 C2 是主要劣勢：短視窗照度高度自相關，且公開資料缺實際幾何、遮蔽與多燈具資訊
CU-BEMS C1/C3 可勝過 linear regression，但商辦 zone-level persistence 太強，不能宣稱全面勝出
11

## Slide 12
研究貢獻與資料策略
提出以單房間、8 顆角落感測器為前提的三因子空間數位孿生原型
以變數專屬 nominal model、power calibration 與 trilinear correction 建立可解釋估測流程
以 least-squares 學習非連網裝置影響，並用 hybrid residual 做第二層修正
明確拆分 synthetic full-field、real sparse calibration、public task-aligned 與 intervention validation
完整 3D 場比較以 canonical synthetic benchmark 為主
真實臥室快照校正後 pillow MAE: T=0.1676, H=0.3939, L=21.3753
公開資料集則採 task-aligned benchmark：CU-BEMS / SML2010 / ASHRAE 各比相容子任務
12

## Slide 13
結論與未來工作
結論
有限角落感測器下仍可用分層式模型重建單房間三因子分布
非連網裝置可透過環境變化進行影響學習與校正
bedroom_01 7 天快照顯示校正後可改善未參與 fitting 的 pillow 點
各資料來源支援的 claim boundary 已拆開說明
模型已能輸出區域估計、反事實推薦排序與 AI 可查詢工具
未來工作
擴大 ESP32 長期真實資料
擴充 CO2 / PM2.5 等因子
改進 multi-zone / partition 模型
補足 dense real-room ground truth
執行推薦動作 before/after 介入驗證
研究遠端 MCP 與閉環控制
13

## Slide 14
公式說明 1：三因子場與查詢點
公式、符號意義、限制與可主張範圍
場的定義
T(p,t)：位置 p、時間 t 的溫度
H(p,t)：位置 p、時間 t 的相對濕度
L(p,t)：位置 p、時間 t 的照度
p = (x,y,z)，單位為公尺
t 可代表啟動後時間、情境時間或 demo 時間軸
主張邊界
本研究不是只估單一平均值
輸出是三維空間中任意點的三個環境量
8 顆角落感測器只提供稀疏觀測
其他採樣點是由模型與校正場推估出來
所以報告時要用「估計／推估」，不要說「量測到」
14

## Slide 15
公式說明 2：總估計式
公式、符號意義、限制與可主張範圍
主公式
F̂ᵥ(p,t) = Nᵥ(p,t) + Cᵥ(p,t)
v ∈ {T,H,L}
T：temperature；H：relative humidity；L：illuminance
Nᵥ：nominal model，描述主要物理趨勢
Cᵥ：8 顆角落感測器 residual 形成的校正場
為什麼這樣拆
Nᵥ 讓模型先有設備、邊界與空間結構
Cᵥ 讓模型對齊真實角落感測器
三個變數共用此估計框架
但 N_T、N_H、N_L 的物理項目分開設計
這能回應「不能把同一套 bulk/local 硬套三種物理量」
15

## Slide 16
公式說明 3：Indoor baseline
公式、符號意義、限制與可主張範圍
baseline 定義
b₀ = (T₀, H₀, L₀)
T₀：設備作用前的室內基準溫度
H₀：設備作用前的室內基準相對濕度
L₀：設備作用前的室內基準照度
若有啟動前觀測，可由 8 顆感測器平均取得
跟 baseline 比較法的差別
這裡的 baseline 是模型起始狀態
不是第 5 章的 IDW baseline
也不是公開資料集的 persistence 或 linear regression
Web demo 左側 Indoor Baseline 就是在設定 T₀/H₀/L₀
所有設備影響都是在 b₀ 上加減偏移
16

## Slide 17
公式說明 4：baseline 的取得方式
公式、符號意義、限制與可主張範圍
有啟動前觀測時
T₀ = (1/|S|)Σ_{s∈S} O_T(p_s,t_ref)
H₀ = (1/|S|)Σ_{s∈S} O_H(p_s,t_ref)
L₀ = (1/|S|)Σ_{s∈S} O_L(p_s,t_ref)
S 是 8 顆角落感測器集合
t_ref 是設備尚未加入作用的參考時間
沒有啟動前觀測時
改由房間設計檔、情境設定或 demo 輸入提供
例如標準房間預設 T₀=29°C、H₀=67%、L₀=90 lux
因此 baseline 不是模型學出來的黑盒值
它是後續設備影響與 residual correction 的共同起點
報告時要明確說出資料來源是哪一種
17

## Slide 18
公式說明 5：高度正規化
公式、符號意義、限制與可主張範圍
垂直座標
ζ = z / Hᵣ - 1/2
Hᵣ：房間高度
z：查詢點高度
ζ 約落在 -0.5 到 0.5
ζ > 0 表示偏上方；ζ < 0 表示偏下方
為什麼需要
室內溫度與濕度可能存在垂直分層
冷空氣、熱源與混合程度會讓上下層不同
ζ 提供低成本的高度修正項
照度主要由光源幾何與遮蔽處理
所以高度不是三種變數完全相同地使用
18

## Slide 19
公式說明 6：設備 activation
公式、符號意義、限制與可主張範圍
時間響應
Aⱼ(t) = aⱼ(1 - exp(-t/τⱼ))
j 代表某個設備，例如冷氣、窗戶或燈具
aⱼ：設備影響的穩態比例或強度尺度
τⱼ：接近穩態所需的時間常數
t 越大，Aⱼ(t) 越接近 aⱼ
使用原因
設備不會在啟動瞬間把全室改變到穩態
冷氣降溫、除濕與窗戶交換都需要時間
這是一階收斂近似，計算成本低且可解釋
不是完整 HVAC transient simulation
目標是表達主要時間趨勢
19

## Slide 20
公式說明 7：influence envelope
公式、符號意義、限制與可主張範圍
空間作用範圍
Eⱼ(p,t) = Aⱼ(t) Rⱼ(p) Dⱼ(p,t) Vⱼ(p)
Aⱼ(t)：設備目前啟動強度
Rⱼ(p)：距離衰減
Dⱼ(p,t)：方向性，例如冷氣出風或窗戶日照方向
Vⱼ(p)：可見性或遮蔽程度
距離衰減
Rⱼ(p) = exp(-||p - pⱼ|| / rⱼ)
pⱼ：設備位置
rⱼ：設備作用半徑或衰減尺度
距離越遠，局部影響越小
但全室平均項仍由各變數自己的 B 項處理
20

## Slide 21
公式說明 8：溫度場主式
公式、符號意義、限制與可主張範圍
溫度 nominal model
N_T(p,t) = T₀ + B_T(t) + S_T(p,t) + γ_T M(t) ζ
T₀：室內基準溫度
B_T(t)：全室平均熱響應
S_T(p,t)：局部空間熱響應
γ_T M(t)ζ：垂直溫度分層
使用原因
溫度受熱交換、熱源與空氣混合影響
只做局部衰減會低估冷氣的全室降溫
所以保留 B_T 表示整體室溫移動
S_T 再表達出風口、窗邊或燈具附近差異
這是控制導向 reduced-order 熱場近似
21

## Slide 22
公式說明 9：溫度的全室與局部項
公式、符號意義、限制與可主張範圍
分解式
B_T(t) = B_ac,T(t) + B_win,T(t) + B_light,T(t)
S_T(p,t) = S_ac,T(p,t) + S_win,T(p,t) + S_light,T(p,t)
B_T 負責全室平均狀態改變
S_T 負責某些位置比較強的局部差異
兩者合起來避免 local-only 或 well-mixed-only 的偏誤
三類來源
冷氣：依模式與設定溫差讓室內趨冷或趨暖
窗戶：依 T_out - T₀ 表示外氣熱交換方向
燈具：在溫度路徑中視為小型熱源
注意：燈具在溫度是熱源，在照度才是光源
這就是變數專屬公式的意義
22

## Slide 23
公式說明 10：冷氣溫度項
公式、符號意義、限制與可主張範圍
冷氣全室項
B_ac,T(t) = s_m k_ac,Tᵍ d_T P_ac A_ac(t)
s_m：冷房或暖房模式符號
k_ac,Tᵍ：冷氣對全室溫度的增益係數
d_T：設定溫度與室內基準的需求差
P_ac：校正後冷氣 power scale
冷氣局部項
S_ac,T(p,t) = s_m k_ac,Tˢ d_T P_ac E_ac(p,t)
k_ac,Tˢ：冷氣局部空間增益
E_ac(p,t)：出風口附近、方向與遮蔽造成的空間權重
解讀方式：B 是全室趨勢，S 是出風口附近差異
兩者不是任意疊加，而是修正 local-only 的缺陷
23

## Slide 24
公式說明 11：窗戶與燈具溫度項
公式、符號意義、限制與可主張範圍
窗戶熱交換
B_win,T(t) = k_win,Tᵍ (T_out - T₀) P_win A_win(t)
S_win,T(p,t) = k_win,Tˢ (T_out - T₀) P_win E_win(p,t)
T_out > T₀ 時偏升溫
T_out < T₀ 時偏降溫
P_win 表示窗戶開啟比例或校正後影響尺度
燈具熱源
B_light,T(t) = k_light,Tᵍ P_light A_light(t)
S_light,T(p,t) = k_light,Tˢ P_light E_light(p,t)
燈具在溫度模型裡只代表發熱
照明造成的 lux 變化由照度模型另外處理
這可避免把光學效果誤解成熱場效果
24

## Slide 25
公式說明 12：濕度場主式
公式、符號意義、限制與可主張範圍
濕度 nominal model
N_H(p,t) = clip[0,100]{H₀ + B_H(t) + S_H(p,t) - γ_H M(t) ζ}
H₀：室內基準相對濕度
B_H(t)：全室平均水氣或除濕響應
S_H(p,t)：局部水氣交換或除濕差異
clip[0,100]：相對濕度限制在 0% 到 100%
使用原因
相對濕度有明確物理範圍
冷氣常見效果是除濕，所以符號方向不同於溫度
窗戶則由室外濕度與室內基準濕度差決定
本研究不主張完整 psychrometric model
而是用低階水氣交換近似再由 sensor residual 校正
25

## Slide 26
公式說明 13：濕度來源項
公式、符號意義、限制與可主張範圍
全室濕度項
B_H(t) = -k_ac,Hᵍ d_H P_ac A_ac(t)
+ k_win,Hᵍ (H_out - H₀) P_win A_win(t)
冷氣項為負：表示除濕
窗戶項正負由 H_out - H₀ 決定
外面較濕時開窗提高濕度，較乾時降低濕度
局部濕度項
S_H(p,t) = -k_ac,Hˢ d_H P_ac E_ac(p,t)
+ k_win,Hˢ (H_out - H₀) P_win E_win(p,t)
E_ac 讓除濕效果在冷氣影響區附近更強
E_win 讓窗邊水氣交換較強
濕度沒有使用燈具照度那套光學公式
26

## Slide 27
公式說明 14：照度場主式
公式、符號意義、限制與可主張範圍
照度 nominal model
N_L(p,t) = max{0, L₀ + L_winᵈⁱʳ(p,t)
+ L_lightᵈⁱʳ(p,t) + L_winᵃᵐᵇ(p,t) + Iʳᵉᶠˡ(p,t)}
L₀：室內基準照度
max{0,...}：照度不可為負
照度由光源、窗戶、遮蔽與反射決定
為什麼不同於溫濕度
照度不是空氣混合或水氣交換問題
它更接近光線幾何與可視性問題
燈具與窗戶可造成局部高照度峰值
所以保留 direct source 與 obstruction
再用一次漫反射補足間接光
27

## Slide 28
公式說明 15：直射光與環境光
公式、符號意義、限制與可主張範圍
窗戶直射光
L_winᵈⁱʳ(p,t) = S_out d_f k_sol P_win E_win(p,t)
S_out：室外日照強度
d_f：與時間、季節或日照方向相關的折減
k_sol：窗戶日照轉換係數
E_win：窗戶到室內點的距離、方向與遮蔽權重
燈具與環境光
L_lightᵈⁱʳ(p,t) = G_light P_light E_light(p,t)
L_winᵃᵐᵇ(p,t)：窗戶帶來的擴散環境光
G_light：燈具光通量尺度
P_light：燈具啟動或校正後影響尺度
直射與環境光分開，可描述窗邊與全室背景亮度
28

## Slide 29
公式說明 16：一次漫反射
公式、符號意義、限制與可主張範圍
反射公式
Iʳᵉᶠˡ(p,t) = Σ_s ρ_s Ī_s A_sʳᵉˡ exp(-||p-c_s||/ℓ_s)
× max(0, n_s·r̂_s→p) V_s(p)
s：牆、地板、天花板或家具表面
ρ_s：表面反射率
Ī_s：表面接收到的平均照度
限制與說法
一次漫反射用來補足非直射區域的回填亮度
它不是完整 ray tracing 或 radiosity
只計算一次反射，因此成本較低
可主張改善照度主要趨勢
不能主張達到精密光學模擬等級
29

## Slide 30
公式說明 17：8 參數校正多項式
公式、符號意義、限制與可主張範圍
三線性形式
C(p) = c₀ + c₁X + c₂Y + c₃Z
+ c₄XY + c₅XZ + c₆YZ + c₇XYZ
X,Y,Z 是正規化房間座標
8 個係數對應 8 個角落感測器約束
比 affine 多了交互項，仍保持低階可解釋
為什麼剛好 8 點
房間有地面四角與天花板四角
每個變數在同一時間有 8 個 residual
三線性校正場也有 8 個自由度
因此可由 8 個角點唯一決定此低階校正場
但不是唯一決定任意複雜真實場
30

## Slide 31
公式說明 18：角點 residual
公式、符號意義、限制與可主張範圍
residual 定義
rᵛ_{abc}(t) = Oᵥ(p_{abc},t) - Nᵥ(p_{abc},t)
a,b,c ∈ {0,1}
p_{abc}：其中一個房間角點
Oᵥ：該角點感測器觀測值
Nᵥ：nominal model 在同一角點的預測值
直覺意義
rᵛ 是主模型在感測點的誤差
如果 rᵛ 為正，代表模型低估該角點
如果 rᵛ 為負，代表模型高估該角點
校正場 Cᵥ 的任務就是把這些角點誤差平滑帶入室內
這一步讓模型與真實稀疏感測資料對齊
31

## Slide 32
公式說明 19：三線性校正式
公式、符號意義、限制與可主張範圍
校正公式
Cᵥ(X,Y,Z,t) = Σ_{a,b,c∈{0,1}} rᵛ_{abc}(t)
× ℓ_a(X) ℓ_b(Y) ℓ_c(Z)
ℓ₀(u)=1-u，ℓ₁(u)=u
X/Y/Z 皆在 0 到 1 之間
每個內部點都是 8 個角落 residual 的加權和
重要性質
所有權重非負且總和為 1
所以這是房間內部補間，不是無限制外插
在任一角點上，對應權重為 1，其餘為 0
因此校正後感測器位置會與觀測一致
這是本研究 8 點推估最核心的數學基礎
32

## Slide 33
公式說明 20：校正後估計值
公式、符號意義、限制與可主張範圍
回到主公式
F̂ᵥ(p,t) = Nᵥ(p,t) + Cᵥ(p,t)
在角點：Cᵥ 等於觀測 residual
所以 F̂ᵥ(p_{abc},t) = Oᵥ(p_{abc},t)
在非角點：Cᵥ 是 8 個 residual 的三線性補間
Nᵥ 則保留設備與物理結構的空間趨勢
主張邊界
8 顆感測器不能直接量到所有點
我們證明的是三線性 residual correction 的一致性與可表示範圍
其他點是 nominal model 加上低階 residual 補間的估計
所以主張是接近主要空間趨勢
不是宣稱無條件還原任意真實室內場
33

## Slide 34
公式說明 21：可完全表示的 residual 空間
公式、符號意義、限制與可主張範圍
函數空間
𝒱 = span{1, X, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZ}
這個空間的維度是 8
三線性函數可由 8 個角點取值唯一決定
如果真實 residual 屬於 𝒱
則 8 個角點 residual 可完全重建整個 residual 場
嚴謹主張
這不是說所有室內場都一定是三線性
而是說在三線性 residual 假設下可完全重建
對平滑但非三線性的 residual，則用誤差界描述接近程度
對突發局部熱源、光斑或遮蔽尖峰，8 點不保證捕捉
這樣的 claim boundary 比較嚴謹
34

## Slide 35
公式說明 22：平滑 residual 的誤差界
公式、符號意義、限制與可主張範圍
誤差上界
|Rᵥ(p,t) - Cᵥ(p,t)| ≤ W²M_xx/8 + L²M_yy/8
+ H²M_zz/8
Rᵥ：真實 residual
Cᵥ：三線性校正 residual
W/L/H：房間寬、長、高
如何解釋「接近」
M_xx/M_yy/M_zz 是 residual 二階曲率上界
曲率越小，代表 residual 越平滑
平滑時，8 點三線性補間誤差可被上界限制
所以可說「在平滑 residual 假設下接近真實情況」
不能說高頻局部變化也一定準確
35

## Slide 36
公式說明 23：非連網裝置影響學習
公式、符號意義、限制與可主張範圍
特徵向量
φᵢ = [xᵢ,yᵢ,zᵢ,tᵢ, baseline, outdoor, F_temp,
F_hum, F_illum, activations, powers, envelopes]
φᵢ 是模型已知的情境特徵
包含位置、時間、室內外條件與設備作用強度
目標是從觀測差異學出非連網設備的影響係數
標籤定義
yᵢᵛ = F_trueᵛ(pᵢ,tᵢ) - Fᵥ(pᵢ,tᵢ)
yᵢᵛ 是主模型尚未吸收的 residual target
before/after 觀測提供設備啟用造成的差異訊號
least-squares 適合小資料、可解釋且可快速重算
若多個未知事件重疊，學到的是混合效果
36

## Slide 37
公式說明 24：Hybrid residual
公式、符號意義、限制與可主張範圍
第二層修正
F_hybridᵛ(p,t) = Fᵥ(p,t) + Rᵥ(p,t; θᵥ)
Fᵥ：前面可解釋的 base estimator
Rᵥ：小型 neural network 預測的 residual
θᵥ：該變數 residual model 的參數
每個變數可有自己的 residual 修正器
定位
hybrid 不是取代物理模型
它只修正主模型剩下的系統性誤差
這樣可保留可解釋結構
也能用資料修正不易手刻的偏差
LOO 結果代表標準情境 family 內 residual 可學習
37

## Slide 38
公式說明 25：Hybrid 訓練目標
公式、符號意義、限制與可主張範圍
residual label
Rᵥ*(p,t) = F_trueᵛ(p,t) - Fᵥ(p,t)
F_trueᵛ：訓練或合成 truth 場
Fᵥ：base estimator 輸出
Rᵥ*：希望 neural network 學到的剩餘誤差
訓練時不是直接預測整個場，而是預測 residual
損失函數
ℒ(θᵥ) = (1/N)Σᵢ ||Rᵥ* - Rᵥ(pᵢ,tᵢ;θᵥ)||²
+ λ||θᵥ||²
第一項是 residual 預測誤差
第二項是正則化，降低過擬合
溫濕度響應較平滑可低通；照度因光源/遮蔽需保留快速跳變
38

## Slide 39
公式說明 26：MAE、RMSE 與 Correlation
公式、符號意義、限制與可主張範圍
誤差指標
MAE = (1/n) Σᵢ |ŷᵢ - yᵢ|
RMSE = √[(1/n) Σᵢ (ŷᵢ - yᵢ)²]
ŷᵢ：模型估計值
yᵢ：truth 或觀測參考值
n：比較樣本數
使用原因
MAE 代表平均偏差，最直觀
RMSE 會放大尖峰或離群誤差
Correlation 用於公開資料時序任務，檢查趨勢是否同向
三者搭配可避免只看單一指標
照度量級較大，圖表常用 log-scale 避免遮蔽溫濕度差異
39

## Slide 40
公式說明 27：IDW baseline
公式、符號意義、限制與可主張範圍
IDW 插值
IDW(p) = Σ_s w_s O_s / Σ_s w_s
w_s = 1 / (dist(p,s) + ε)^q
s：感測器索引
O_s：感測器觀測值
q：距離權重指數
為什麼拿它比較
IDW 是無設備物理先驗的幾何插值 baseline
它只知道感測器位置與距離
不知道冷氣出風、窗戶日照或燈具位置
若本研究優於 IDW，表示設備與空間結構有提供額外資訊
但 IDW 在無光源、平坦場時可能表現不差
40

## Slide 41
公式說明 28：推薦排序與驗證
公式、符號意義、限制與可主張範圍
推薦分數
Score(a) = P_before - P_after
Penalty 越大代表越偏離舒適目標
P_before：採取動作前的目標區域懲罰
P_after：反事實模擬動作後的懲罰
Score 越高，預期改善越大
必須說清楚的限制
目前推薦排序是 counterfactual simulation
它是模型預測下的改善，不等於已證明因果效果
真正驗證需做 before/after intervention
比較實際 comfort penalty reduction 與預測改善是否一致
demo 可以呈現比較流程，但不能替代實測介入驗證
41